Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją projektu 
pn.: „Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)”.

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

60600000-4 Usługi transportu wodnego

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania

i usługi ekologiczne

90513700-3 Usługi transportu osadów

90720000-0 Ochrona środowiska

90513800-4 Usługi obróbki osadów

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211600-8 – Sadzenie drzew

Przedmiot zamówienia musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu wszelkich odbiorów technicznych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu siedlisk i populacji ptaków wodno-błotnych ślepowrona Nycticorax nycticorax i rybitwy rzecznej Sterna hirundo, 
w 4 obszarach Natura 2000: Dolina Górnej Wisły PLB240001, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy.

- Inwestycja zlokalizowana jest na następujących obiektach:

| Lp. | Nazwa obiektu | Miejscowość | Gmina | Geodezyjne oznaczenie nieruchomości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staw Barzyniec | Ochaby Wielkie | Skoczów | Nr działki 1059, obręb nr 0008 Ochaby Wielkie |

- Przedmiot realizacji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zabezpieczenia brzegów wysp ptasich na stawie Barzyniec, w ramach zadania „Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych 
w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)”.

Na stawie Barzyniec wykonane zostanie:

- zabezpieczenie czterech wysp, z przeznaczeniem dla rybitw oraz ślepowronów;

- remont ok. 184 mb grobli, zlokalizowanej na północno – zachodnim brzegu stawu.

- Stan istniejący:

Obecnie na terenie, na którym planowana jest inwestycja prowadzona jest gospodarka stawowa. W przeszłości na terenie stawu wykonywano wyspy, które powstawały na skutek niwelacji dna stawu. Na wyspach tych osiedlały się ptaki, również te z gatunków chronionych. Z tego powodu teren objęty inwestycją znalazł się w obszarze Natura 2000 – Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Na działce objętej opracowaniem znajduje się staw hodowlany wraz z obiektami towarzyszącymi. Na stawie znajduje się obecnie jedna wyspa oraz dwa nierozebrane fragmenty grobli stawowych, które wystają ponad lustro wody i są zasiedlane przez ptaki. 
W przeszłości na stawie istniała jeszcze jedna wyspa, jednak uległa ona całkowitemu rozmyciu.

Rysunek 1 Lokalizacja wysp na ortofotomapie

Ponadto na stawie Barzyniec przewidziano około 184 mb grobli do remontu. Grobla przewidziana do remontu znajduje się na północno – zachodnim brzegu stawu. Obecnie grobla znajduje się w złym stanie technicznym. Korpus grobli jest rozmyty na skutek falowania wody w stawie. Korona grobli nie posiada dostatecznej szerokości.

- Zakres prac do wykonania:

Na stawie Barzyniec przewiduje się powstanie 4 wysp. Wyspa nr 3 powstanie poprzez rozbudowę wyspy istniejącej, wyspy nr 1 i 4 powstaną poprzez rozbudowę wystających ponad poziom wody fragmentów nierozebranych grobli stawowych, na których również osiedlają się ptaki, natomiast wyspa nr 2 jest nowoprojektowana.

Poniżej zebrano charakterystyczne parametry projektowanych wysp:

|  | Wyspa 1 | Wyspa 2 | Wyspa 3 | Wyspa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | rybitwa rzeczna | rybitwa rzeczna | ślepowron | ślepowron |
| Budowa/rozbudowa | rozbudowa | budowa | rozbudowa | rozbudowa |
| Średnica | 36,05 m | 32,53 m | 36,32 m | 25,63 m |
| Powierzchnia | ok. 1021 m2 | ok. 831 m2 | ok. 1036 m2 | ok. 516 m2 |
| Powierzchnia plaży żwirowej | 2 x ok. 250 m2 | 2 x ok. 150 m2 | - | - |
| Zabezpieczenie brzegów | grodzice winylowe |
| Materiał wypełniający | grunt rodzimy z refulowania |
| Rzędna góry grodzic | 271,10 m n.p.m. |

Dostęp do projektowanych wysp odbywać się będzie z wody, poprzez dopłynięcie na nie jednostką pływającą.

Nie przewiduje się budowy dróg pożarowych ani uzbrojenia terenu.

Ponadto planuje się prowadzenie prac na grobli przy napełnionym stawie.  Całkowita długość zabezpieczenia grobli wynosić będzie ok. 184 m.

Rysunek 1 Odcinek grobli przewidziany do remontu.

Głównym celem wykonania zabezpieczenia grobli jest zatrzymanie procesów erozyjnych występujących w skutek działania falowania. Zabezpieczenie skarp wykonane zostanie poprzez wbicie w skarpę odwodną grodzicy winylowej GW-458/10,4 (lub równoważnych 
w zakresie kształtu, materiału i parametrów wytrzymałościowych). Przewidziano grodzicę wysokości 4,50 m, rzędna góry grodzicy 271,10 m n.p.m., rzędna wbicia 266,60 m n.p.m. Łącznie przewidziano wbicie 179 mb grodzic. Grodzica stanowić będzie zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu przez falującą wodę, a także stanowić będzie element uszczelniający groblę. W zastosowanych grodzicach przewidziano wykonanie uszczelek do wysokości naturalnego poziomu piętrzenia. Powyżej naturalnego poziomu piętrzenia grodzica nie będzie posiadać uszczelki. Przewidziano zwieńczenie ścianki szczelnej oczepem.

Dodatkowo zostanie wykonane lokalne uzupełnienie korpusu grobli z pospółki zagęszczonej do I¬s=0,95 oraz odbudowa korony grobli do pierwotnie występującej rzędnej, dostosowanej do bezpiecznego wzniesienia ponad poziom falowania. Zdecydowano o zastosowaniu gruntu niespoistego z uwagi na okres prowadzenia prac, który przypadać będzie na miesiące, 
w których występują ujemne temperatury. Na odcinku remontowanym rzędna korony grobli wynosić będzie 271,45 m n. p. m. Szerokość korony na remontowanym odcinku wynosić będzie 3,00 m.

7. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja opracowana przez Generalnego Realizatora Inwestycji Budowlanych  Sp. z o.o. z siedzibą 30-313 Kraków ul. Mieszczańska 19 w tym:

- projekt budowlany wraz z rysunkami projektów zagospodarowania terenu, rysunkami przekrojów wysp,  mapami do celów projektowych oraz opinią geotechniczną;

- dokumentacja terenowa;

- przedmiar robót;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

8. 	Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.04.2020 r.

Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy  Wykonawcy.

9. 		Zamawiający informuje, że dla przedmiotowych robót posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

10. 	Gwarancja i rękojmia:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

11. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

11.1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 	teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi.

11.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 	z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego.

11.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  wszelkie  szkody  powstałe  
w  związku  z niewykonaniem  bądź  nienależytym wykonywaniem  przedmiotu  umowy, 
w  tym  także  będące  wynikiem  działań  lub zaniedbań osób, którymi się posługuje, jak 	również za zachowanie w poufności wszelkich informacji, o których osoby te mogły 	powziąć wiadomość w związku z wykonywaniem czynności objętych zakresem umowy.

11.4. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 	łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 	wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 	przez personel Wykonawcy.

11.5. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 	do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 	o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 	Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 	przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 	tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 	ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 	technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 	powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 	administracji państwowej.

11.6. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 	centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 	związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 	przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

12.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 	bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 	pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 	odpowiednich wymagań sanitarnych.

12.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 	socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 	na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

12.4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 	powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

12.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczące  pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio 
z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy.

13. Ochrona i utrzymanie robót

13.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

13.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 	realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

13.3. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca zabezpieczy lub wyraźnie oznakuje teren prac, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

13.4. Jeśli zajdzie taka konieczność, to wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio    	oznakuje    w    sposób    uzgodniony z Zamawiającym.

14. 	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia 	zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 	100 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:

        - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą (między innymi cen, terminu realizacji),

        - wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

15. 	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów realizacji zamówienia, również przewidywanych kosztów robót tymczasowych i towarzyszących 
tj. m.in.:

- kosztów zabezpieczenia terenu budowy, robót przygotowawczych i porządkowych,

- kosztów organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

- kosztów uzgodnień dotyczących korzystania z dróg dojazdowych,

- kosztów wykonywania pomiarów dla potrzeb realizacji robót,

- kosztów obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanych robót,

- kosztów przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- kosztów ochrony przed kradzieżą lub zniszczeniem wykonywanych robót,

- kosztów doprowadzenia doprowadzenia wody i energii elektrycznej na plac budowy,

- kosztów transportu materiałów i sprzętu do miejsca robót,

- kosztów uporządkowania terenu oraz naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas  prowadzenia prac,

- kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji fotograficznej wykonanych prac.

16. 	W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub w tabeli robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie umowy w cenie umownej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

| Lp. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1a do OPZ | Projekt budowlany |
| Załącznik nr 1b do OPZ | Dokumentacja terenowa |
| Załącznik nr 1c do OPZ | Przedmiar robót |
| Załącznik nr 1d do OPZ | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |